| 项目简况 |
| --- |
| 安全评价项目名称 | 沧州渤海新区供水排水有限公司氯气使用系统 |
| 评价类别 | 专项安全评价 |
| 项目简介 | 沧州渤海新区供水排水有限公司坐落于沧州渤海新区港口6号路东侧，该公司法定代表人为肖向民，注册资金为1530万元，公司类型为有限责任公司，占地面积约为12891m2。公司现有员工41人，设有办公室、营业室、水厂三个科室，其中水厂主要建构筑物为：反应沉淀池一座（日处理水能力2.2万m3）；清水池3座、储水能力为0.5万m3（其中0.2万m3一座、0.15万m3两座）；加药加氢间一座；普通快滤池一座；加压泵房一座；快滤池反冲水储泥池一座。水厂现有供水水源两处：大浪淀水库和杨埕水库。该公司在生产过程中使用氯气作为消毒剂，依据《危险化学品目录》消毒剂氯气为危险化学品，CAS号为：7782-50-5，依据《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三（2011）95号）氯气为重点监管的危险化学品。所以沧州渤海新区供水排水有限公司属于危险化学品使用单位。 氯气消毒工艺流程 因源水以经过一道加氯处理，本水厂源水经提升后，首先经管道混合器进行混合，然后进入网格反应池，再经平流沉淀池进行沉淀，去除较大的絮粒，然后经超滤池把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物过滤出去。水流经管道混合器，并于管道中加如氯，进一步除去有机物、细菌、病毒等，使水澄清，然后过滤水消毒后进入清水池，最后通过送水泵站，经配水管网送达用户。 |
| 参加人员简介 |
| 所承担的工作 | 参与评价的安全评价师 |
|  | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记编号 |
| 安全评价项目组长 | 李彦兵 | 1100000000100364 | HB-PJ-2008-331 |
| 项目组成员 | 隋文 | 0800000000207417 | HB-PJ-2014-2127 |
|  | 蔡晓明 | 1200000000200505 | HB-PJ-2014-2128 |
| 评价报告编制人 | 高贯雷 | 1100000000100454 | HB-PJ-2014-2126 |
| 报告审核人 | 孙贵磊 | 1200000000200543 | HB-PJ-2014-2121 |
| 过程控制负责人 | 商 华 | 1100000000200697 | HB-PJ-2014-2118 |
| 技术负责人 | 孙端平 | 0800000000103225 | HB-PJ-2014-2123 |
| 现场开展安全现状评价工作情况 | 人员 | 高贯雷、李彦兵 |
|  | 时间 | 于2015年9月28日到现场 |
|  | 主要任务 | 勘察、了解现场基本情况，收集资料 |
| 报告提交时间 | 2015年10月19日 |
| 备注 |  |